氮吸附微孔孔径分析仪

3H-2000PM1高性能氮吸附微孔孔径分析仪属于研究级仪器，可测试材料的比表面积、总孔容、孔径分布和吸附脱附数据，尤其可对微孔材料的孔径分布给出更准确测试结果，适用于对研发、实验要求极高的科研单位和企业用户。

氮吸附微孔孔径分析仪测试理论：

吸附、脱附等温线；

BET单点法，多点法比表面；

朗格缪尔（Langmuir）比表面；

统计吸附层厚度法外比表面（STSA）粒度估算报告和真密度；

BJH法吸脱附孔容孔径分布；

MK-plate法（平行板模型）孔容孔径分布；

t-plot法微孔分析；

MP法(Brunauer) 微孔分析；

D-R法微孔分析；

HK法微孔分析；



氮吸附微孔孔径分析仪产品特点：

 全程自动化智能化运行，无需人工值守，亲和的真人语音操作提示；

 BEST多路歧管模块，英福康检漏仪出厂检测，保证仪器真空度和稳定性；

 独立的高精度饱和蒸汽压（P0）实时测试站；

 双冷阱保护真空系统和分子泵；

 非阻隔式防污染装置，彻底解决样品污染系统，影响仪器稳定性的问题；

 智能自检流程，智能判断样品管是否安装，试管夹套是否拧紧有无漏气；

 详尽的仪器运行日志显示与记录，可精确到秒，全程实验记录可追溯；

 超强的稳定性，即使意外断电、断线，不会丢失当前数据，且实验可恢复继续进行；

 液氮杯防意外"安全下降"智能控制机制,完全避免了液氮杯意外下降气体膨胀使样品管爆裂的危险；

 智能双模式投气量控制，在保证实验精度的前提下提高实验效率；

 4路独立进气，可支持CO2，Ar等其他气体吸附；

 大容量小口径杜瓦瓶保证实验时间70小时以上；

 多项专利技术保障仪器稳定性和准确性 ；

 
 

氮吸附微孔孔径分析仪售后服务：

    在服务上建立了一支朝气蓬勃的服务队伍，有10位专职服务工程师为用户提供安装、调试培训服务。为了提高服务时效，缩短服务半径，贝士德仪器公司在上海，广州设有办事处，有90%的用户可以在24小时内到达仪器使用现场。此外，公司实行保修期内免费免责保修制度，比表面及孔径分析仪软件免费升级制度，定期回访制度等等，消除了用户的后顾之忧。 

氮吸附微孔孔径分析仪专业生产厂家贝士德,获得国家12项技术专利,测试精度高，重复性好.氮吸附微孔孔径分析仪为国家创新基金支持的产品.贝士德仪器提供专业的售前技术支持和优质的售后服务。

更多资讯请查看 贝士德仪器科技（北京）有限公司 www.chem17.com/st104554